## Slide 1: Pravljenje rasporeda održavanja energetskih postrojenja pomoću genetičkih algoritama
Studija slučaja
Prof. dr Zita Bošnjak

## Slide 2: Primer iz:
M. Negnevitsky: Artificial Intelligence – A Guide to Intelligent Systems, str. 233-240.

## Slide 3: Zadatak raspoređivanja resursa
Karakteristike zadatka:
  Kompleksan, težak - uključuje mnoga ograničenja (“borba” za ograničenim resursima)
  Spada u klasu NP-kompletnih* problema (ne može se rešiti tehnikama kombinatornog traganja).
  *Nedeterministički Polinomski problem
  Kompletan - odgovori su DA ili NE. Jednostavan algoritam može naći rešenje, ali su ona mnogobrojna i da bi smo svako proverili, treba suviše mnogo vremena.

## Slide 4: Problem (cilj pravljenja rasporeda):
Naći sekvencu isključivanja naponskih jedinica u zadatom vremenskom intervalu - 1 godina – tako da se maksimizira sigurnost sistema napajanja.

## Slide 5: Ograničenja:
Sistem mora omogućiti neto rezervnu količinu energije čak i kada su neki delovi sistema isključeni radi održavanja.
NETO REZERVA(t) =
UKUPNI KAPACITETI
- (GUBITAK ENERGIJE(t)
+ MAX. PREDVIĐENO OPTEREĆENJE (t))
Npr.: Ukupni kapacitet: 150MW, a planira se isključenje jedinice koja generiše 20MW u vremenu kada se troši 100MW, znači NETO REZERVU od 30MW.

## Slide 6: Ograničenja, nastavak:
Postoji 7 naponskih jedinica (N.J) koje se remontuju svake godine, u trajanju od 3 ili 6 meseci (1 ili 2 uzastopna intervala):
Max. opterećenja po kvartalima su: 80, 90, 65 i 70MW.
N.J | Kapacitet | Period
1 | 20MW | 2
2 | 15 | 2
3 | 35 | 1
4 | 40 | 1
5 | 15 | 1
6 | 15 | 1
7 | 10 | 1

## Slide 7: Ograničenja, nastavak:
Održavanje svake N.J počinje početkom kvartala i traje 1 ili 2 intervala u kontinuitetu.
Neto rezerva el. snage treba da je u svakom trenutku veća od nule.

## Slide 8: Predstavljanje rešenja kao hromozoma:
Očigledan, ali ne i najuspešniji način:
  Ceo raspored da bude predstavljen kao niz sukcesivnih poslova, fiksne dužine, u binarnom formatu.
  Npr., održavanje postrojenja bi moglo uslediti u redosledu: 1,4,6,3,2,5,7,9,8, tj.
  000101000110001100100101011110011000
  Problem: Remont postojenja može ići simultano za više N.J, a dužina remonta nije uključena u hromozom!

## Slide 9: Predstavljanje rešenja kao hromozoma, nastavak:
Hromozom je kombinacija vremena remontiranja svake od 7 jedinica:
Ukrštanje i mutacija mogu rezultovati pogrešnim rezultatom (npr. NJ 1 posle mutacije može postati 01110, kao da se remontuje u 3 intervala.)
NJ 1 | NJ 2 | NJ 3 | NJ 4 | NJ 5 | NJ 6 | NJ 7
0 1 1 0 | 0 0 1 1 | 0 0 0 1 | 1 0 0 0 | 0 1 0 0 | 0 0 1 0 | 1 0 0 0

## Slide 10: Predstavljanje rešenja kao hromozoma, nastavak:
Rešenje problema – kreiranje “korpe gena”
  Deo od 4 bita se posmatra kao najmanja celina koja se može modifikovati. Svaka modifikacija uzima novu 4-o bitnu celinu iz “korpe”.
NJ 1: | 1 1 0 0 |  | 0 1 1 0 |  | 0 0 1 1 |  |  | 
NJ 2: | 1 1 0 0 |  | 0 1 1 0 |  | 0 0 1 1 |  |  | 
NJ 3: | 1 0 0 0 |  | 0 1 0 0 |  | 0 0 1 0 |  | 0 0 0 1 | 
NJ 4: | 1 0 0 0 |  | 0 1 0 0 |  | 0 0 1 0 |  | 0 0 0 1 | 
NJ 5: | 1 0 0 0 |  | 0 1 0 0 |  | 0 0 1 0 |  | 0 0 0 1 | 
NJ 6: | 1 0 0 0 |  | 0 1 0 0 |  | 0 0 1 0 |  | 0 0 0 1 | 
NJ 7: | 1 0 0 0 |  | 0 1 0 0 |  | 0 0 1 0 |  | 0 0 0 1 | 

## Slide 11: Kriterijum optimalnosti – fitnes funkcija F:
F se računa kao najmanja neto rezerva koju hromozom postiže tokom godine.
Ako je neto rezerva negativna, kombinacija remonta predstavljena hromozomom nije validna i F dobija vrednost 0.

## Slide 12: Kriterijum optimalnosti – fitnes funkcija F, nastavak:
 hromozom računamo F kao najmanju neto rezervu, u 2 koraka.
1. korak: Računamo ukupan remontovani kapacitet
Interval 1: 0x20+0x15+0x35+1x40+0x15+0x15+1x10=50
Interval 2: 1x20+0x15+0x35+0x40+1x15+0x15+0x10=35
Interval 3: 1x20+1x15+0x35+0x40+0x15+1x15+0x10=50
Interval 4: 0x20+1x15+1x35+0x40+0x15+0x15+0x10=50
NJ 1 | NJ 2 | NJ 3 | NJ 4 | NJ 5 | NJ 6 | NJ 7
0 1 1 0 | 0 0 1 1 | 0 0 0 1 | 1 0 0 0 | 0 1 0 0 | 0 0 1 0 | 1 0 0 0

## Slide 13: Kriterijum optimalnosti – fitnes funkcija F, nastavak:
 hromozom računamo F kao najmanju neto rezervu, u 2 koraka.
2. korak: Odbijamo opterećenje i gubitak kapaciteta
Interval 1: Instalisani kapac. 150MW -80MW -50MW = 20MW
Interval 2: Instalisani kapac. 150MW -90MW -35MW = 25MW
Interval 3: Instalisani kapac. 150MW -65MW -50MW = 35MW
Interval 4: Instalisani kapac. 150MW -70MW -50MW = 30MW
NJ 1 | NJ 2 | NJ 3 | NJ 4 | NJ 5 | NJ 6 | NJ 7
0 1 1 0 | 0 0 1 1 | 0 0 0 1 | 1 0 0 0 | 0 1 0 0 | 0 0 1 0 | 1 0 0 0

## Slide 14: Kriterijum optimalnosti – fitnes funkcija F, nastavak:
 hromozom računamo F kao najmanju neto rezervu, u 2 koraka.
2. korak: Odbijamo opterećenje i gubitak kapaciteta
Interval 1: Instalisani kapac. 150MW -80MW -50MW = 20MW
Interval 2: Instalisani kapac. 150MW -90MW -35MW = 25MW
Interval 3: Instalisani kapac. 150MW -65MW -50MW = 35MW
Interval 4: Instalisani kapac. 150MW -70MW -50MW = 30MW
NJ 1 | NJ 2 | NJ 3 | NJ 4 | NJ 5 | NJ 6 | NJ 7
0 1 1 0 | 0 0 1 1 | 0 0 0 1 | 1 0 0 0 | 0 1 0 0 | 0 0 1 0 | 1 0 0 0

## Slide 15: Konstruisanje genetičkih operatora:
OPERATOR UKRŠTANJA:
OPERATOR MUTACIJE:
x zamenjujemo genom “iz korpe”

## Slide 16: Pokretanje GA:
Odabrati veličinu populacije
Odrediti broj iteracija pre zaustavljanja
SAMO EKSPERIMENTISANJEM možemo doći do odgovora!

## Slide 17: Pokretanje GA, nastavak:
50 generacija, 20 hromozoma:
Min. neto rezerva je 15MW.
Kpaciteti izgubljeni remontom
Preostali kapaciteti
Max. opterećenje

## Slide 18: Pokretanje GA, nastavak:
100 generacija, 20 hromozoma:
Min. neto rezerva je 20MW.
Kpaciteti izgubljeni remontom
Preostali kapaciteti
Max. opterećenje

## Slide 19: Pokretanje GA, nastavak:
100 generacija, 100 hromozoma:
Min. neto rezerva je 25MW.
Povećamo verovatnoću mutacije sa 0.001 na 0.01!
DO SADA NAJBOLJI RASPORED: